## Slide 1: BOMBEOS
Plan 2022

## Slide 2: BOMBA(Id-Establecimiento-Ubicación-fecha-horómetro):
BOMBA
IMPULSIÓN
Espesor cañería
BALSA
Estado General
Rodamientos = 10000 Hs
Turbina que esté ajustado y sin agujeros. Criterio de masillas turbinas en álabes.
Eje asegurarse que quede ajustado el seguro, todos los años.
Cambiar la grasa y Retenes.
Anillos/Aro de desgaste (entre 0,4 a 0,6 mm, tolerancia ½ mm)
Engrase = 500 Hs.
MOTOR
Engrase
Ruidos
Vibraciones
Temperatura
Articulaciones (estado de las cubiertas).
Chimeneas (revisar soporte y ajuste de riendas)
Válvulas de retención parcial,
SUCCIÓN
Válvula de alivio.
Rejilla de Succión
Válvula de pie
Verificar relación
Control de Correas
Tensor
Cambiar soga grafitada todos los años
Inspección, tapas
Revisar juntas y sellos internos
Pintura
Estanco

## Slide 3: Observaciones/Comentarios